## Slide 1
BOLIVIA ESTUDIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO SISTEMAS AISLADOS: SITUACION ACTUAL Y PROYECTADA EN BOLIVIA PERIODO 2019 – 2025
Expositor : Eduardo Paz Castro
Fecha : 05 de marzo de 2020
La Paz, Bolivia
Marzo de 2020
Logotipo empresa
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2: Objetivo y Alcance
Análisis con Proyectos
Caso Proyectos Solares
  Reducción del consumo de combustible fósil (con proyecto)
  Reducción de emisiones y factor de emisión con proyectos (con proyecto)
Caso Proyectos Interconexión
  Reducción del consumo de combustible fósil (con proyecto)
  Reducción de emisiones y factor de emisión con proyectos (con proyecto)

## Slide 3: Proyectos Informados
Para los SA con proyectos informados calculamos los resultados de reducción
Utilizamos la metodología que corresponde
Solar
Interconexión

## Slide 4: Calculo paso a paso metodología AMS-I.A Pequeña Escala Caso Proyectos Solares SA “Huacaraje”

## Slide 5: Aplicación Metodológica para las Actividades de los Proyectos Solares (AMS-I.A)
Paso 1
BE CO2, y = | tCO2/año | Línea de Base de Emisiones (Emisiones reducidas por las actividades del proyecto)
E BL,y = | MWh | Línea de Base de Energía, y (Energía total generada por las actividades del proyecto)
EF CO2,y = | tCO2/MWh | Línea de Base del Factor de Emisiones del sistema aislado
Paso 2
E BL,y = | MWh | Línea de Base de Energía, y (Energía total consumida por los usuarios del SA resultante de las actividades del proyecto)
EG i,y = | MWh | Línea de Base de Energía, y (Energía total generada por las actividades del proyecto)
TDL = | % | Relación entre la Energía Generada y la Energía Vendida a los usuarios del SA

## Slide 6: Caso con proyecto Solar
Calculamos las emisiones que las actividades del proyecto evitan en el suministro de energía desde la Planta Solar al SA
Calculado con las perdidas estimadas en la Línea de Base
Estimado sobre la base de la generación de la Planta Solar Cobija
Energía Generada Planta Solar = Potencia a Temp. Media * Factor de Planta * 8760
Año 2022 =
237,50 kW*0,14*8760 horas/1000 = 286 MWh
Calculado en la Línea de Base

## Slide 7: Caso con proyecto Solar
Calculamos el Consumo de Combustible Fósil, las emisiones reducidas y el factor de emisiones con y sin las actividades del proyecto solar (Reducción)

## Slide 8: Caso con proyecto Solar
Paso 1: Consideraciones de Cálculo
Las consideraciones mas importantes son:
Factor de Planta Solar = 0,14 (Similar a Planta Cobija)
Perdidas de la Red de Distribución = ( 1- 86,18%) = 13,82%

## Slide 9: Caso con proyecto Solar
Paso 2: Calculo Energía Generada por actividades del proyecto (Planta Solar)
Energía Planta Solar (MWh) = (Potencia Temp. Media (kW) * Factor de Planta * 8760 horas)/año /1000
Energía Planta Solar (MWh) = (237,50 kW * 0,14 * 8760 horas/año)/1000
Energía Planta Solar = 286 MWh/año
EL año 2021, corresponde a los meses de mayo a diciembre (8 meses)
Paso 3: Calculo Línea de Base de Energía de las actividades del proyecto
Línea de Base de Energía = Energía Generada / (1 – Perdidas)
EG i,y = 286 / (1-13,82%) = 246 MWh
Aplicamos Ecuación (2)

## Slide 10: Caso con proyecto Solar
Paso 4: Calculo Línea de Base de Emisiones de las actividades del proyecto
Línea de Base de Emisiones = Línea de Base de Energía * Factor de Emisiones del SA sin las Actividades del Proyecto
Calculo año 2022
BE CO2,y = 246 MWh * 0,94 tCO2/MWh = 233 tCO2/año
Aplicamos Ecuación (1)
Paso 5: Ordenamos los datos sin las actividades del proyecto

## Slide 11: Caso con proyecto Solar
Paso 6: Calculamos la Generación Fósil con las actividades del proyecto
Generación Combustible Fósil = Generación Total – Generación Solar
Año 2022 = Generación Combustible Fósil (MWh) = 284 – 286 = 399 MWh
Paso 7: Calculamos consumo de Combustible Fósil con las actividades del proyecto
Consumo Combustible Fósil = Generación Combustible Fósil * Consumo Especifico
Año 2022 = Consumo Combustible Fósil (Miles de Litros) = 399 MWh * 0,37 (Litros/kWh) = 146 Miles de Litros
El Consumo Especifico fue calculado con Línea de Base sin proyecto

## Slide 12: Caso con proyecto Solar
Paso 8: Calculamos las emisiones de GEI del SA, con las actividades del proyecto
Emisiones de GEI del SA con las actividades del proyecto = Emisiones sin Proyecto – Emisiones Reducidas por la Planta Solar
Año 2022 = Emisiones de GEI con Proyecto (tCO2/año) = 647 – 233 = 414 tCO2/año

## Slide 13: Caso con proyecto Solar
Paso 9: Calculamos el Factor de Emisiones de GEI del SA, con las actividades del proyecto
Factor de Emisiones de GEI del SA con las actividades del proyecto = Emisiones de GEI con Proyecto / Generación Total
Año 2022 = Factor Emisiones de GEI del SA con Proyecto = 414 tCO2/año / 684 MWh/año = 0,60 tCO2/MWh

## Slide 14: Caso con proyecto Solar
Paso 10: Calculo de las reducciones en el SA por las actividades del proyecto

## Slide 15: Caso con proyecto Solar

## Slide 16: Trabajo en Clases
Prepare el análisis de los SA:
  Riberalta
  Bella Vista
  Compare los resultados con “Huacaraje”

## Slide 17: Calculo paso a paso metodología AM0045 Gran Escala Caso Proyectos Interconexión SA “Las Misiones”

## Slide 18: Aplicación para las Actividades de Proyectos de Interconexión (AM0045)
EF p= | tCO2/MWh | Factor de Emisión de la red interconectada (SIN). Asumimos 0.48 tCO2/MWh, por ser el último factor calculado.
EF OM,y = | tCO2/MWh | Factor de Emisión del margen operativo
EF BM,y = | tCO2/MWh | Factor de Emisión del margen construido
W OM = | % | 50% (% de importancia del margen operativo)
W BM = | % | 50% (% de importancia del margen construido)
SI no se cuenta con el Factor de Emisión de la red (SIN), lo calculamos
En este caso utilizamos el último factor de emisión calculado para el SIN de Bolivia: 0,48 tCO2/MWh
Paso 1

## Slide 19: Aplicación para las Actividades de Proyectos de Interconexión (AM0045)
Emisiones Reducidas
Emisiones de las Actividades del Proyecto
Paso 2
PE y = | tCO2 | Emisiones de las actividades del proyecto (tCO2)
EG y = | MWh | Electricidad abastecida al sistema Aislado por la red (SIN) en el año y, (MWh)
EF p = | tCO2/MWh | Factor de Emisión de Red (SIN) método simple promedio
TL = | % | Perdidas de energía en la red de transmisión del SIN. (Según el CNDC, las perdidas alcanzan al 2.68%)
PE sf6,y = | tCO2 | La red de transmisión nueva no tiene SF6 y el mantenimiento de equipos de patio que utilizan SF6 es controlada por las autoridades ambientales.
Paso 3
ER y = | tCO2 | Emisiones reducidas por las Actividades del Proyecto, año y
BE y = | tCO2 | Línea de Base de Emisiones del año y
PE y = | tCO2 | Emisiones por las Actividades del Proyecto, año y
L y = | tCO2 | Posibles Emisiones potenciales por deforestación en la construcción de la Línea de Transmisión (consideramos < 1%), usamos valor de cero (0)

## Slide 20: Caso Proyectos Interconexión
Calculamos las emisiones del proyecto resultantes del suministro de energía desde la RED interconectada al SA
Consideración 1: Asumimos el Factor de Emisión del SIN Boliviano = 0,48 tCO2/MWh
Consideración 2: Asumimos la fecha de ingreso en operación del proyecto Dic/2020
Consideración 3: Asumimos Emisiones Fugitivas = cero (0) (La línea se construye en pastizales y cerca de caminos
Consideración 4: Asumimos las perdidas eléctricas de la RED en 2,68 % (Fuente CNDC)
Para el Calculo de las Emisiones del Proyecto utilizamos la ecuación (11)

## Slide 21: Caso Proyectos Interconexión
Resumimos los datos del SA sin las actividades del proyecto
Calculamos las Emisiones del Proyecto y del SA con las Actividades del Proyecto
Reducción de Emisiones de GEI y Combustible Fósil por actividades del Proyecto

## Slide 22: Caso Proyectos Interconexión
Paso 1: Consideraciones de Cálculo
Factor de Emisión de la RED, debemos asumir el ultimo calculo oficial existente o calcularlo con la “TOOL 07” (Asumimos 0,48 tCO2/MWh)
Perdidas de la RED de transmisión (Asumimos lo establecido en informes del CNDC = 2,68%
Asumimos la fecha de ingreso del proyecto informada: Dic/2020
Las emisiones fugitivas (L y) o perdidas por deforestación. Asumimos cero (0) por que la Línea de Transmisión se construye en áreas intervenidas y se usa los derechos de vía de las carreteras (ver Punto 46, pagina 14 de AM0045)
Asumimos que una vez interconectado el SA, el 70% de energía requerida será suministrada por el SIN

## Slide 23: Caso Proyectos Interconexión
El año 2020, solo consideramos un mes
Paso 2: Calculo Emisiones del Proyecto (PE y)
Aplicamos la Ecuación (11)
EG y = Generación total * 0,7
EG y (año 2021) = 74473 * 0,70 = 49062 MWh
Calculo año 2021
PE y = (49062 MWh * 0,48 tCO2/MWh) * (2,68% + 1) + 0 tCO2/año = 24181 tCO2/año

## Slide 24: Caso Proyectos Interconexión
Paso 3: De los cálculos de la Línea de Base SIN PROYECTO, traemos los siguientes datos
a) Generación Total (MWh)
b) Generación Comb. Fósil Gas (MWh)
c) Consumo Combustible Fósil Gas (MPC)
d) Generación Combustible Fósil Diesel (MWh)
e) Consumo Comb. Fósil Diesel (Miles de Litros)
f) Línea de Base Emisiones de GEI del SA, sin Actividades del Proyecto (tCO2/año)
g) Línea de Base Factor de Emisiones, sin Actividades del Proyecto (tCO2/MWh)

## Slide 25: Caso Proyectos Interconexión
Paso 4: Datos con proyecto
Determinamos la Generación con Combustible Fósil Gas y Diesel
Calculamos la participación de la Generación con Gas en la Generación Total (que en este caso es igual a la Generación Fósil Total
De los datos Históricos calculamos: (Generación Fósil Gas/Generación Total)
Año 2019 = (52115 / 62080) = 83,9% (Gas) ; (9965/62080) = 16,1% (Diesel)
Energía Suministrada por el SIN
Calculamos la generación fósil con actividades del proyecto de interconexión
Año 2021 = 83,9% * (70089 – 49062) = 17652 MWh (Gas)
Año 2021 = 16,1% * (70089 - 49062) = 3375 MWh (Diesel)

## Slide 26: Caso Proyectos Interconexión
Paso 5: Datos con proyecto
Determinamos el Consumo de Combustible Fósil Gas y Diesel
Consumo de Gas y Diesel (2014 – 2018) es histórico, por lo que traemos los datos históricos.
A partir del año 2019, calculamos:
Consumo Gas (MPC) = Generación Fósil Gas (MWh) * Consumo especifico Gas (pc/kWh)
Consumo Diesel (Miles de Litros) = Generación Fósil Diesel (MWh) * Consumo Especifico Diesel (Litros/kWh)
Histórico
Proyectado
Calculamos el consumo de combustible fósil con actividades del proyecto de interconexión
GAS - Año 2021 = 17652 MWh * 13,23 pc/kWh = 233,555 Mpc
DIESEL - Año 2021 = 3375 MWh * 0,28 Litros/kWh = 935 Miles de Litros

## Slide 27: Caso Proyectos Interconexión
Paso 6: Datos con proyecto
Determinamos Las Emisiones del SA o Planta de Generación antes aislada y ahora con el proyecto interconectada
Emisiones Planta Interconectada (tCO2/año) = (Generación Total – Energía del SIN) * Factor Emisión de SA
Año 2021 = (70089 - 49062) * 0,71 = 14993 tCO2/año
Unidades: (MWh/año – MWh/año) * (tCO2/MWh) = tCO2/año

## Slide 28: Caso Proyectos Interconexión
Paso 7: Datos con proyecto
Determinamos Emisiones Totales del SA con las actividades del proyecto
A las emisiones calculadas en el Paso 6, le adicionamos las emisiones de las actividades del proyecto. Es decir las emisiones de GEI resultantes de la energía que suministra el SIN.
Para el año 2021 tenemos: De la Planta 14993 tCO2/año y del SIN 24181 tCO2/año
14993 + 24181 = 39174 tCO2/año

## Slide 29: Caso Proyectos Interconexión
Paso 8: Datos con proyecto
Determinamos el Factor de Emisión del SA con las actividades del proyecto
Factor de Emisión Planta Interconectada (tCO2/MWh) = Emisiones Totales de la Planta Interconectada / Generación Total
Para el año 2021 tenemos: (39174 tCO2/año) / (70089 MWh/año) = 0,56 tCO2/MWh

## Slide 30: Caso Proyectos Interconexión
Paso 9: Datos con proyecto
Determinamos las Reducciones en Emisiones, Factor de Emisión, Consumo de Gas y Consumo de Diesel resultantes de las actividades del proyecto
Para el año 2021 tenemos:
Gas = 778516 – 233555 = 544961 MPC (Evitados)
Diesel = 3118 – 935 = 2183 Miles de Litros (Evitados)
Emisiones de GEI = 49977 – 39174 = 10802 tCO2/año (Reducidas)
Factor Emisión de GEI = 0,56 – 0,71 = -0,15 tCO2/MWh

## Slide 31: Caso Proyectos Interconexión

## Slide 32: Trabajo en Clases por grupos
Prepare el análisis de los SA:
  San Ignacio de Velasco
  Camiri
  Bermejo
  Compare los resultados con “Las Misiones”

## Slide 33: MUCHAS GRACIAS